## Slide 1: به نام خدا
موضوع: نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی
تهیه و تنظیم: علی طاطاری
استاد: مهندس امین زیوری
دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس
تابستان96

## Slide 2: مقدمه
اجرای ساختمان اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به
علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد.
بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری-محاسباتی وتاسیساتی دراجرا وساخت اشکالاتی را درپی خواهد داشت.
که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد.که باید در اسرع وقت ساختمان رابوسیله تعمیر محافظت کنیم.
وضمن اجرای اصولی تعمیرعمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم .
چرا که در بعضی مواقع اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری دربر خواهد داشت.

## Slide 3: محل احداث ساختمان
مطالعاتی که قبل از شروع کارهای دررابطه با محل ساختمان باید انجام شود مسائلی مانند اثرات جوی-بارندگیها-تغییردرجه محیط که بخصوص در فصول سرد ویخبندان تاثیرات نامطلوبی و مخربی درمصالح –اجزا و قسمتهای ساخته شده بنا می گذارد.
نکته قابل توجه این است که درهرراه اندازی مجدد وتا جا افتادن کارگاه ازجهات مختلف اشکالاتی فراوان وجود دارد.از جمله جمع آوری کارکنان موردنظر بخصوص در برداشتن هزینه بیشتر که اولا باعث تاخیر در تحویل بنا میشود وثانیا قیمت تمام شده را افزایش میدهد.

## Slide 4: قبل از شروع یک طرح ساختمانی
قبل از شروع یک طرح ساختمانی کوچک یا بزرگ باید مقاومت زمین زیر پی-جهت دیوارها برای طراحی مشخص شود
تابتوانند بر مبنای آن محل ستونها-دیوارها و در مجموع طرح معماری را بوجود می آورند.

## Slide 5: انواع زمین
1- زمین های خاک دستی : از جمع آوری خاکهای حاصل از گودبرداری یا از خاک نخاله های نباتی بوجود می آید.
2- زمین های ماسه ای
3- زمین های رسی
4- زمین های دج:زمینهای که از خاکهای ریز و درشت تشکیل شده
باشد.
5- زمین های سنگی
6- زمین های مخلوط

## Slide 6: انواع نقشه های ساختمانی
1- نقشه های معماری
2- نقشه های اجرایی
3- نقشه های تاسیسات

## Slide 7: تخریب و گود برداری
تخریب : زمین احداث یک منزل مسکونی یک زمین صاف نبوده بلکه یک ساختمان فرسوده و کلنگی می باشد که باید تخریب شود . تخریب ساختمان در دو مرحله انجام می گیرد:
1- ابتدا سقف آن توسط کارگران تخریب میشود .
2- سپس دیوارها و کف آن توسط لودر تخریب میشود.
و سپس اقدام به خروج نخاله ها از محل کارگاه میکنیم.
قبل از این مرحله اقدام به بیرون کردن تمامی تیرآهن های سقف توسط هوا برش می کنند.
همه درب و پنجره ها و شیرآلات ولوله های آب از محل کارگاه خارج میشود.
در صورتی که چاه در محل وجود داشته باشد با شفته آهک و قلوه سنگ پر میشود.

## Slide 8: رعایت اصول ایمنی در تخریب
قبل از هرچیزی باید روش تخریب مشخص شود و کار برای عوامل اجرایی شرح داده شود .
1- تخریب در معابر عمومی باید در محوطه ای محصور با نرده های حفاظتی به ارتفاع 2متری انجام شود.
2- کلیه کارگران می بایست مجهز به کلاه ایمنی باشند.
3- و در ساعات غیر کاری به هیچ عنوان نباید اقدام به برداشتن حصار کرد.
4- تمامی راههای عبور و مرور افراد غیر مسئول به کارگاه باید مسدود شود.
5- به هیچ عنوان نباید مسیر ریزش آوار بعنوان مسیر اصلی انتخاب شود .

## Slide 9: عکس های زیر نمای از تخریب را نشان میدهد

## Slide 10: گود برداری
بعد از پیاده کردن نقشه و کنترل آن در صورت لزوم اقدام به
گودبرداری میکنیم.
در موقع گودبرداری چنانچه محل گود برداری بزرگ نباشد از
وسایل معمولی مانند بیل و کلنگ و چرخ دستی استفاده می شود.
برای گودبرداری های بزرگ بیل و کلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مکانیکی مانند لودر استفاده شود.
برای حمل خاک از سطح شیبدار استفاده میکنند.

## Slide 11: رعایت اصول ایمنی در گودبرداری
الف) ضعیف ویا حساس بودن ساختمان مجاور
ب) ضعیف بودن خاک
ج) عمیق بودن گود
د) مدت بازماندن گود
و) آبهای سطحی و زیر زمینی

## Slide 12: طریقه ی اجرای سازه نگهبان یا شمع کوبی
سازه نگهبان به دو روش شمع بندی چوبی و شمع بندی فلزی اجرا میشود.
شمع بندی چوبی : تیر گرد یا چهارتراشی که از بالا بر الواری متکی است که خود بر بدنه گود تکیه داردو از پایین در زمین کف گود با زاویه حدود45درجه استوار است.
برای تقسیم بهتر فشاربین شمع و الوارها چهارتراشهای افقی می گیرند.
برای جلوگیری ازفرو رفتن شمع در زمین پایه آن را برمصالح مقاومی مانند آجر یا بلوک های سیمانی قرار می دهند.

## Slide 13: طریقه اجرای شمع فلزی
در این حالت از تیرآهن های معمولی یا ناودانی استفاده میکنند به پشت
بند عمودی یک عدد نبشی جوش می دهند.
وشمع را با زاویه حدود45درجه بوسیله نبشی به پشت بند وصل می کنند.
و محل قرار گرفتن شمع برروی زمین تیرآهن ویا ناودانی می باشد.
که با یک سری میخ قوی به زمین محکم می شود باید توجه داشت که فاصله شمع ها از هم بستگی به ارتفاع و فشار حاصل از گود دارد.

## Slide 14: شکل زیر نمایی از شمع بندی را نشان میدهد.

## Slide 15: عکس زیر نمایی از گودبرداری را نشان می دهد.

## Slide 16: تجهیز کارگاه
پیاده کردن نقشه : پس از بازدید از محل اولین قدم پیاده کردن نقشه
برروی زمین میباشد.
منظور از پیاده کردن نقشه انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ برروی زمین با ابعاد اصلی است.
بطوریکه محل دقیق پی ها و ستونها و دیوارها و زیرزمین ها و عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد.

## Slide 17: پی کنی
اصولا پی کنی به دو دلیل : دسترسی به زمین بکرو برای محافظت از
ساختمان انجام میشود.
باتوجه به اینکه کلیه بار ساختمان بوسیله دیوارها یا ستونها به زمینی میشود.
در نتیجه ساختمان باید روی زمینی که قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان داشته باشد بنا گردد.

## Slide 18: پی کنی
طول و عرض و عمق پی ها کاملا بستگی به وزن ساختمان و قدرت
تحمل خاک محل ساختمان دارد.
در ساختمان های بزرگ قبل از شروع کار بوسیله آزمایشهای مکانیک خاک قدرت مجاز تحملی زمین را تعیین می کنند .
واز روی آن مهندس محاسب ابعاد پی را تعیین می کند .
ولی در ساختمانهای کوچک که آزمایشات خاک در دسترس نیست باید از مقاومت زمین در مقابل بار ساختمان مطمئن شویم.

## Slide 19: نمایی از پی کنی

## Slide 20: نمایی از پی کنی

## Slide 21: کرسی چینی
کرسی چینی :معمولا درطبقه همکف ساختمانها سطح اتاقها را چند سانتیمتر از کف حیاط یا کوچه بلند تر میسازند که به این اختلاف ارتفاع کرسی چینی می گویند که معمولا با سرعت انجام میشود.
هدف از ساخت کرسی در ساختمان:
در ابتدا از قدیم بشر تمایل بیشتر داشت قدری بلندتر از کف زمین سکونت کند.وبدین ترتیب احساس امنیت میکرد.
درثانی ارتفاع طبقه همکف با سطح زمین مانع ورود برف و باران و..به داخل اتاقها میگردد.
سوم اینکه اغلب زمینها صاف نبوده و دارای شیب بودند و از طرفی اتاقها و سالنهای ساختمان باید کاملا در یک سطح ساخته شوند.

## Slide 22: نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی
روز قبل از اجرای کرسی چینی چند کمپرسی سنگ معدنی (لاشه) و چند کمپرسی ماسه شسته به دستور مهندس کارگاه به محل می آورند.
وقتی ملات سیمان آماده شد برای حمل آن از فرغون استفاده میکنیم.
ملات ماسه و سیمان را به نسبت 1به 4 با پیمانه مخلوط و به آن آب میدهند.
و ادامه کار را با هماهنگی مهندس کارگاه انجام میدهیم.

## Slide 23: نمونه ای از کرسی چینی

## Slide 24: برش میلگرد
برش میلگرد به دو روش سرد و گرم انجام میشود که برش سرد از مزایای بیشتری برخورداراست .اما معمولا برش گرم ممنوع است.و استفاده از آن تنها با اجازه دستگاه نظارتی امکان پذیر میباشد.
ساده ترین وسیله برای برش سرد قیچی دستی ساده است.
نوع دیگری از قیچیهای دستی بر روی پایه قرار دارند این قیچیها دارای ظرفیت برش بالاتری میباشند ومیتوان با آنها میلگردهای قطور را نیز برید .
البته ماشینهای برقی برش میلگرد که به گیوتین معروف هستند نیز وجود دارند که باعث سرعت بخشیدن در برش بدون نیاز به نیروی کارگر میشود .

## Slide 25: برش میلگرد با قیچی

## Slide 26: قیچی

## Slide 27: انبار کردن میلگرد
میلگردها باید در محلی از کارگاه قرار گیرند که به راحتی جهت قطع و خم به محل مورد نظر رسانده شوند و باید سعی شود که میلگرد در قطرهای متفاوت به صورت جداگانه قرار بگیرندتا به راحتی
دردسترس باشند.
بستن میلگرد به همدیگر:
میلگردهای فولادی باید قبل از بتن ریزی براساس طرح و محاسبه به یکدیگربسته و یکپارچه شوند تا از جابجا شدن آنها طی عملیات بتن ریزی تا گیرش بتن جلوگیری شود.

## Slide 28: نمونه ای از انبارکردن میلگرد

## Slide 29: خم کردن میلگرد ها

## Slide 30: خم کردن میلگردها

## Slide 31: اجزای اصلی ساختمان فلزی
در این نوع ساختمانها برای ساختن ستونها و تیر از پروفیل فولادی استفاده میشود.همچنین از نبشی تسمه و برای زیر ستون از ورقه فولادی استفاده مینمایند.
سقف این نوع ساختمانها ممکن است تیرآهن و طاق ضربی باشد و یا از انواع دیگر مثل تیرچه بلوک ویا ...باشد
برای پارتیشنها میتوان مانند ساختمانهای بتونی از انواع آجر و یا قطعات گچی ویاچوبی و سفالهایی تیغه ای استفاده نمود در هر حال جدا کننده ها میباید از مصالح سبک انتخاب شود در یعضی ممالک بر خلاف مملکت ما برای اتصال قطعات از جوش استفاده نکرده بلکه بیشتر از پرچ ویا پیچ و مهره استفاده می نمایند .

## Slide 32: ساختمان فلزی
به طور کلی منظور از ساختمان فلزی ساختمانی است ک ستونها و تیر های اصلی آن از پروفیلهای مختلف فلزی بوده
و بار سقفها و دیوار ها و جدا کننده ها بوسیله تیر های اصلی به ستون منتقل شده و بوسیله ی ستونها به زمین منتقل گردد

## Slide 33: مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی
نکات اجرایی زیر سازی پی:
فرض کنید یک پروژه ی اسکلت فلزی را بخواهیم به اجرا دراوریم اولین مرحله اجرایی آن ساخت پی (فونداسیون)مناسب است که در کلیه پروژه های تقریبا یکسان اجرا میشود.برای ساخت پی ابتدا نقشه ی فونداسیون را رو زمین پیاده کرد
بدین منظور بایستی جزئیات لازم در نقشه مشخص گردیده باشد .
قبل از پیاده کردن نقشه روی زمین اگر زمین ناهموار بود ویا دارای گیاه و درخت است باید زمین را هموار و محوطه را از کلیه ی گیاهان وریشه ها پاک کرد سپس شمال جغرافیایی نقشه را با جهت شمال جغرافیای محلی که قرار است پروژه در اجرا شود منطبق می کنیم(توجیه نقشه)

## Slide 34: عکس های زیر نمایی از آرماتور بندی در فونداسیون گسترده را نشان میدهد.

## Slide 35: نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکبرداری
داشتن اطلاعات اولیه از زمین از قبیل وضعیت آب زیر زمینی وعمق یخبندان وسایر ویژگیهای فیزیکی خاک که با آزمایش خاک آن محل مشخص میشود بسیار ضروری است.
در هنگام خاکبرداری پی هنگام اجرای زیر زمین ممکن است جداره ریزش کند یا اینکه زیر پی مجاور خالی شود که با وسایل مختلفی باید شمع بندی و حفاظت جداره صورت گیرد بطوری که مقاومت کافی د برابر بارهای وارده داشته باشد یکی از راه های جلوگیری از ریزش خاک و پی ساختمان مجاور اجرای جزء به جزء است که ابتدا محل فونداسیون ستونها اجرا شود ودر مرحله ی بعدی پس از حفاری تدریج اجزای دیگر دیوار سازی انجام گیرد.

## Slide 36: نمایی از بتن ریزی فنداسیون

## Slide 37: بتن مگر - صفحه کف ستونی وبولت
بتن مگر: بتن با عیار کم سیمان زیر فونداسیون که بتن نظافت نیز نامیده میشود معمولا به ضخامت 10تا 15سانتیمتر واز هر طرف 10تا15 سانتیمتر بزرگتر از خود فونداسیون ریخته میشود.
دلایل استفاده از صفحه کف ستونی و بولت :
ستونهای یک ساختمان اسکلت فلزی باید بتوانند بارهای وارد شده را به فنداسیون (بصورت نیروی فشاری-کششی-برشی یا لنگر خمشی) انتقال دهند. دراین میان باید دید ستون فلزی با صفحه ای فلزی که از یک سو با ستون واز سوی دیگر با بتن درگیر شده است روی فنداسیون قرار میگیرد.
با توجه به اینکه ستون فلزی به علت مقاومت بسیار زیاد تنشهای بزرگی را تحمل می کند ولی بتن قابلیت تحمل این تنشها را ندارد. بنابراین صفحه ستون واسطه ای است که ضمن افزایش سطح تماس ستون با پی سبب میگرددتوزیع نیروهای ستون در حد قابل تحملی برای بتن برسد.

## Slide 38: بولت (bolt)
کار اتصال صفحه زیر ستونی با بتن بوسیله میله مهار(بولت) صورت میگیردو برای ایجاد اتصال انتهای آن را خم میکنیم و مقدار طول
بولت را محاسبه میکند.
تعداد بولت ها بسته به نوع کار از دو عدد به بالا تغییر میکند حداقل قطر این میله های مهاری میلگرد نمره 20است در حالی که صفحه تنها فشار را تحمل میکند. بولت نقش عمده ای ندارد و تنها پایه را در محل خود ثابت نگه می دارد.

## Slide 39: نمایی از اتصال صفحه کف ستون در فنداسیون گسترده

## Slide 40: اجزای تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

## Slide 41: عکس های زیر نمایی ازاتصال ستون به صفحه را نشان می دهد.

## Slide 42: عکس زیر نمایی از برپا کردن ستون را نشان می دهد.

## Slide 43: عکس زیر نمایی از وارسی مایع نافذ جوش را نشان می دهد.

## Slide 44: تیرهای اصلی
1- چگونگی اتصال تیر به ستون
2- نکاتی درمورد ساختن تیرها
3- وصله تیرهای سراسری
4- وصله نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر
5- تیرهای لانه زنبوری
6- تیرچه

## Slide 45: چگونگی اتصال تیر به ستون
الف) حالت اول تیر از کنار ستون عبور نماید.
ب) حالت دوم آن است که تیر از وسط عبور نماید.
ج) حالت سوم موقعی است که تیر به جای ستون خم شود.

## Slide 46: نمایی از اتصال تیربه ستون

## Slide 47: تیرهای لانه زنبوری
همانطوریکه میدانیم ممان اینرسی هر نقطه نسبت به هر محور مساوی است با جرم آن نقطه ضرب در مجذور فاصله آن نقطه تا آن محور به همین دلیل در موقع طرح نیم رخ تیرآهن برای آنکه ممان
اینرسی مقطع هر قدر ممکن است بیشتر باشد.
قسمت اعظم وزن تیرآهن را در بالا که در دو طرف جان آن واقع شده است قرار داده اند تا هر قدر ممکن است از محور خنثی دورتر بوده و ممان اینرسی آن بالاتر برود.

## Slide 48: نمایی از پر کردن حفره ها توسط ورق تقویت کننده

## Slide 49: بادبند

## Slide 50: اجرای سقف تیرچه بلوک
برای اجرای سقف های تیرچه بلوک در ساختمانهای فلزی از تیرچه های آماده استفاده می شود.

## Slide 51: عوامل تشکیل دهنده سقف
اجزای تشکیل دهنده سقف عبارتند از: تیرچه –بلوک و یا یونولیت –میلگردهای ممان منفی –ادکا-میلگرد حرارتی-کلاف عرضی یا درز
ژئون و بتن.
تیرچه: عبارتست از یک سری ردیف میلگرد در کف و یک سری میلگرد به صورت زیگزاگ در بالا به میلگردهای کف جوش شده است.

## Slide 52: نمایی از تیرچه

## Slide 53: نمایی از میلگردهای ممان منفی

## Slide 54: نمایی از میلگردهای حرارتی

## Slide 55: نمایی از کلاف عرضی

## Slide 56: نمایی از قلاب اتصال

## Slide 57: نازک کاری
دیوارچینی
سفید کاری یا کف مال گچ

## Slide 58: مزایا و معایب ساختمان فلزی
اجرای این نوع ساختمانها خیلی سریع پیشرفت می نماید درصورتی
که برای ساختن ساختمانهای بتنی یا آجری زمان بیشتری لازم است .
مزایای ساختمانهای فلزی »:
مقاومت زیاد- خواص یکنواخت-دوام- خواص ارتجاعی – شکل پذیری- پیوستگی مصالح-مقاومت متعادل مصالح-انفجار-تقویت پذیری وامکان مقاوم سازی-شرایط آسان ساخت و نصب-سرعت نصب- پرت مصالح-وزن کم- اشغال فضا-ضریب نیروی لرزه ای-

## Slide 59: معایب ساختمانهای فلزی
ضعف دردمای زیاد
-تمایل قطعات فشاری به کمانش
جوش نامناسب

## Slide 60: پایان خسته نباشید. «
منابع://
1.چراغی احسان .(کتاب جامع ساختمان(جزئیات و کلیات )).راضیه 1390